## Slide 1: Άσκηση Pipeline 1
Rep:
lw $2,100($3)
sub $2,$2,$5
sw $2,100($3)
sub $3,$3,$6
sub $1,$1,$7
bne $1,$0, Rep
Exit:
Δεδομένα
Έχουμε ένα loop...

## Slide 2
$1: 500
$7: 5
Δεν υπάρχει cache miss
Cache hit σε 1cc
branches γίνονται resolve στο MEM stage
Rep:
lw $2,100($3)
sub $2,$2,$5
sw $2,100($3)
sub $3,$3,$6
sub $1,$1,$7
bne $1,$0, Rep
Exit:
Δεδομένα
Έχουμε ένα loop...
και αυτή την αρχική κατάσταση στους
καταχωρητές
Άσκηση Pipeline 1

## Slide 3
Ζητούμενο Α : Για το 1ο LOOP (μέχρι και το lw του 2ου LOOP)
Να δείξετε τα διάφορα στάδια του pipeline (Διάγραμμα χρονισμού)
που περνάνε οι εντολές.
Υποδείξτε και εξηγείστε τα πιθανά hazards που μπορούν να
προκύψουν κατά την εκτέλεση, καθώς και τον τρόπο που
αντιμετωπίζονται.
1
2
3
4
5
6
7
IF
ID
EX
MEM
WB
...
...
...
...
...
Κύκλος
Εντολή 1
Εντολή 2
Εντολή 3
...
IF
ID
EX
MEM
WB
Άσκηση Pipeline 1

## Slide 4
Ζητούμενο Β : Πόσοι κύκλοι απαιτούνται συνολικά για να ολοκληρωθεί ο βρόχος (για όλες τις επαναλήψεις του, όχι μόνο για την 1η);
1
2
3
4
5
6
7
IF
ID
EX
MEM
WB
...
...
...
...
...
Κύκλος
Εντολή 1
Εντολή 2
Εντολή 3
...
IF
ID
EX
MEM
WB
Rep:
lw $2,100($3)
sub $2,$2,$5
sw $2,100($3)
sub $3,$3,$6
sub $1,$1,$7
bne $1,$0, Rep
Exit:
Άσκηση Pipeline 1

## Slide 5
Ο βρόχος θα εκτελεστεί για 500 / 5 = 100 επαναλήψεις.
Rep:
lw $2,100($3)
sub $2,$2,$5
sw $2,100($3)
sub $3,$3,$6
sub $1,$1,$7
bne $1,$0, Rep
Exit:
$1: 500
$7: 5
Δεν υπάρχει cache miss
cache hit σε 1cc
$1 = 500, 495, 490, 485, ...
Άσκηση Pipeline 1 – Απάντηση

## Slide 6
Το διάγραμμα χρονισμού του pipeline για τη χρονική διάρκεια που ζητείται είναι το ακόλουθο:
1
IF
Κύκλος
lw $2,100($3)
sub $2,$2,$5
sw $2,100($3)
sub $3,$3,$6
sub $1,$1,$7
bne $1,$0, Rep
2
ID
3
EX
4
MEM
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
lw $2,100($3)
19
20
Κύκλος
lw $2,100($3)
sub $2,$2,$5
sw $2,100($3)
sub $3,$3,$6
sub $1,$1,$7
bne $1,$0, Rep
lw $2,100($3)
IF
ID
EX
MEM
WB

## Slide 7
1
IF
CC
lw
sub
sw
sub
sub
bne
2
ID
3
EX
4
M
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
lw
19
20
IF
ID
EX
M
WB
Ή πιο συμπιεσμένο για να χωράει σε μια σελίδα 

## Slide 8
1
IF
CC
lw
sub
sw
sub
sub
bne
2
ID
3
EX
4
M
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
lw
19
20
IF
ID
EX
M
WB
Rep:
lw $2,100($3)
sub $2,$2,$5
sw $2,100($3)
sub $3,$3,$6
sub $1,$1,$7
bne $1,$0, Rep
Exit:
Stalls στους κύκλους 4,5:
Ο καταχωρητής $2 για την εντολή sub $2,$2,$5
(η ανάγνωση του οποίου γίνεται στο στάδιο ID)
γίνεται διαθέσιμος στο τέλος του κύκλου 5 (στάδιο WB) από την εντολή lw.
Άσκηση Pipeline 1 – Hazards

## Slide 9
1
IF
CC
lw
sub
sw
sub
sub
bne
2
ID
3
EX
4
M
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
lw
19
20
IF
ID
EX
M
WB
Rep:
lw $2,100($3)
sub $2,$2,$5
sw $2,100($3)
sub $3,$3,$6
sub $1,$1,$7
bne $1,$0, Rep
Exit:
Stalls στους κύκλους 7,8:
O $2 για την εντολή sw $2,100($3)
γίνεται διαθέσιμος στο τέλος του κύκλου 8.
Άσκηση Pipeline 1 – Hazards

## Slide 10
1
IF
CC
lw
sub
sw
sub
sub
bne
2
ID
3
EX
4
M
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
lw
19
20
IF
ID
EX
M
WB
Rep:
lw $2,100($3)
sub $2,$2,$5
sw $2,100($3)
sub $3,$3,$6
sub $1,$1,$7
bne $1,$0, Rep
Exit:
Stalls στους κύκλους 12,13:
Ο $1 για την εντολή bne $1,$0,Rep
γίνεται διαθέσιμος στο τέλος του κύκλου 13.
Άσκηση Pipeline 1 – Hazards

## Slide 11
1
IF
CC
lw
sub
sw
sub
sub
bne
2
ID
3
EX
4
M
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
lw
19
20
IF
ID
EX
M
WB
Το δεύτερο στιγμιότυπο της εντολής lw $2,100($3)
αρχίζει να εκτελείται από τον κύκλο 16,
διότι η απόφαση για την διακλάδωση ελήφθη στον κύκλο 15.
Άσκηση Pipeline 1 – Hazards

## Slide 12
Για τα πρώτα 99 loops έχουμε 99 × 15cc= 1485cc.
Για την 100η επανάληψη έχουμε 16cc.
Συνολικά απαιτούνται 1485cc + 16cc = 1501cc για την εκτέλεση του βρόχου.
1
IF
CC
lw
sub
sw
sub
sub
bne
2
ID
3
EX
4
M
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
lw
19
20
IF
ID
EX
M
WB
15 κύκλοι ρολογιού
Άσκηση Pipeline 1 – Υπολογισμός Χρόνου

## Slide 13
Για την ίδια ακολουθία εντολών, δείξτε και εξηγείστε τον χρονισμό του pipeline, θεωρώντας τώρα ότι υπάρχει σχήμα προώθησης. Θεωρείστε ότι οι αποφάσεις για τις διακλαδώσεις λαμβάνονται στο στάδιο ΜΕΜ.
Πόσοι κύκλοι απαιτούνται συνολικά για να ολοκληρωθεί ο βρόχος;
Rep:
lw $2,100($3)
sub $2,$2,$5
sw $2,100($3)
sub $3,$3,$6
sub $1,$1,$7
bne $1,$0, Rep
Exit:
Άσκηση Pipeline 2

## Slide 14
1
IF
CC
lw
sub
sw
sub
sub
bne
2
ID
3
EX
4
M
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
lw
19
20
IF
ID
EX
M
WB
1
IF
CC
lw
sub
sw
sub
sub
bne
2
ID
3
EX
4
M
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
WB
IF
ID
IF
lw
19
20
EX
M
WB
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
Άσκηση Pipeline 2 – Χωρίς/Με Προώθηση

## Slide 15
1
IF
2
ID
3
EX
4
MEM
5
6
7
8
9
10
11
12
13
WB
IF
14
CC
lw
sub
sw
sub
sub
bne
lw
15
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
Rep:
lw $2,100($3)
sub $2,$2,$5
sw $2,100($3)
sub $3,$3,$6
sub $1,$1,$7
bne $1,$0,Rep
Exit:
Στον κύκλο 4 υπάρχει stall. Γιατί;
Άσκηση Pipeline 2 – Hazards

## Slide 16
Rep:
lw $2,100($3)
sub $2,$2,$5
sw $2,100($3)
sub $3,$3,$6
sub $1,$1,$7
bne $1,$0,Rep
Exit:
Η τιμή της θέσης μνήμης 100($3), που θα αποθηκευτεί στον $2,
δεν μπορεί να είναι διαθέσιμη πριν το στάδιο MEM.
Όταν όμως θα γίνει διαθέσιμη στο τέλος του κύκλου αυτού
θα προωθηθεί στις εισόδους της ALU, ώστε να εκτελεστεί η εντολή sub $2,$2,$5 χωρίς να περιμένουμε να γραφτεί η τιμή στον $2.
Αποφεύγεται το stall που είχαμε στην προηγούμενη περίπτωση στην κύκλο 5 
1
IF
2
ID
3
EX
4
MEM
5
6
7
8
9
10
11
12
13
WB
IF
14
CC
lw
sub
sw
sub
sub
bne
lw
15
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
Άσκηση Pipeline 2 – Hazards

## Slide 17
Το ίδιο ισχύει και για τα stalls που είχαμε στους κύκλους 7, 8
1
IF
CC
lw
sub
sw
sub
sub
bne
2
ID
3
EX
4
M
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
lw
19
20
IF
ID
EX
M
WB
1
IF
CC
lw
sub
sw
sub
sub
bne
2
ID
3
EX
4
M
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
WB
IF
ID
IF
lw
19
20
EX
M
WB
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB

## Slide 18
Το ίδιο ισχύει και για τα stalls που είχαμε στους κύκλους 12, 13.
1
IF
CC
lw
sub
sw
sub
sub
bne
2
ID
3
EX
4
M
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
lw
19
20
IF
ID
EX
M
WB
1
IF
CC
lw
sub
sw
sub
sub
bne
2
ID
3
EX
4
M
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
WB
IF
ID
IF
lw
19
20
EX
M
WB
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB

## Slide 19
Για τα πρώτα 99 loops έχουμε 99 × 10cc = 990cc.
Για την 100η επανάληψη έχουμε 11cc.
Συνολικά απαιτούνται 990cc + 11cc = 1001cc για την εκτέλεση του βρόχου.
10 κύκλοι ρολογιού
Χωρίς την προώθηση χρειαστήκαμε 1501cc.
Άσκηση Pipeline 2 – Υπολογισμός Χρόνου
1
IF
CC
lw
sub
sw
sub
sub
bne
2
ID
3
EX
4
M
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
WB
IF
ID
IF
lw
19
20
EX
M
WB
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB
IF
ID
EX
M
WB

## Slide 20: Άσκηση Pipeline 3
LOOP: LW $t0, 0($t3)
ADDI $t2, $t0, 0
LW $t1, 4($t3)
ADD $t2, $t2, $t1
SW $t2, 0($t3)
ADD $t2, $t0, $t0
SW $t2, 128($t3)
ADDI $t3, $t3, 8
SUBI $t9, $t9, 4
BNEZ $t9, LOOP
EXIT:
Δεδομένα
Έχουμε ένα loop...

## Slide 21: Άσκηση Pipeline 3
LOOP: LW $t0, 0($t3)
ADDI $t2, $t0, 0
LW $t1, 4($t3)
ADD $t2, $t2, $t1
SW $t2, 0($t3)
ADD $t2, $t0, $t0
SW $t2, 128($t3)
ADDI $t3, $t3, 8
SUBI $t9, $t9, 4
BNEZ $t9, LOOP
EXIT:
Δεδομένα
Έχουμε ένα loop...
$t9 = 256
Δεν υπάρχει cache miss
Cache hit σε 1cc
branches γίνονται resolve στο MEM stage
και αυτή την αρχική κατάσταση

## Slide 22: Άσκηση Pipeline 3
LOOP: LW $t0, 0($t3)
ADDI $t2, $t0, 0
LW $t1, 4($t3)
ADD $t2, $t2, $t1
SW $t2, 0($t3)
ADD $t2, $t0, $t0
SW $t2, 128($t3)
ADDI $t3, $t3, 8
SUBI $t9, $t9, 4
BNEZ $t9, LOOP
EXIT:
Ο βρόχος θα εκτελεστεί για 256 / 4 = 64 φορές.
$t9 = 256
$t9 = 256, 252, ..., 0

## Slide 23: Άσκηση Pipeline 3
1ο Ζητούμενο : Για το 1ο LOOP (μέχρι και το lw του 2ου LOOP)
Να δείξετε τα διάφορα στάδια του pipeline (διάγραμμα χρονισμού) που περνάνε οι εντολές. Υποθέστε ότι η αρχιτεκτονική δε διαθέτει σχήμα προώθησης.
1
2
3
4
5
6
7
IF
ID
EX
MEM
WB
...
...
...
...
...
Κύκλος
Εντολή 1
Εντολή 2
Εντολή 3
...
IF
ID
EX
MEM
WB

## Slide 24: Άσκηση Pipeline 3
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
LW $t0, 0($t3) | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t2, $t0, 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t1, 4($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t2, $t1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t0, $t0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 128($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t3, $t3, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SUBI $t9, $t9, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BNEZ $t9, LOOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t0, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 25: Άσκηση Pipeline 3
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
LW $t0, 0($t3) | F | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t2, $t0, 0 |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t1, 4($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t2, $t1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t0, $t0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 128($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t3, $t3, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SUBI $t9, $t9, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BNEZ $t9, LOOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t0, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 26: Άσκηση Pipeline 3
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
LW $t0, 0($t3) | F | D | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t2, $t0, 0 |  | F | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t1, 4($t3) |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t2, $t1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t0, $t0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 128($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t3, $t3, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SUBI $t9, $t9, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BNEZ $t9, LOOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t0, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 27: Άσκηση Pipeline 3
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
LW $t0, 0($t3) | F | D | X | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t2, $t0, 0 |  | F | D | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t1, 4($t3) |  |  | F | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t2, $t1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t0, $t0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 128($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t3, $t3, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SUBI $t9, $t9, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BNEZ $t9, LOOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t0, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 28: Άσκηση Pipeline 3
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
LW $t0, 0($t3) | F | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t2, $t0, 0 |  | F | D | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t1, 4($t3) |  |  | F | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t2, $t1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t0, $t0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 128($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t3, $t3, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SUBI $t9, $t9, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BNEZ $t9, LOOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t0, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 29: Άσκηση Pipeline 3
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
LW $t0, 0($t3) | F | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t2, $t0, 0 |  | F | D | - | - | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t1, 4($t3) |  |  | F | - | - | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t2, $t1 |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t0, $t0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 128($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t3, $t3, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SUBI $t9, $t9, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BNEZ $t9, LOOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t0, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 30: Άσκηση Pipeline 3
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
LW $t0, 0($t3) | F | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t2, $t0, 0 |  | F | D | - | - | X | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t1, 4($t3) |  |  | F | - | - | D | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t2, $t1 |  |  |  |  |  | F | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 0($t3) |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t0, $t0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 128($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t3, $t3, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SUBI $t9, $t9, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BNEZ $t9, LOOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t0, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 31: Άσκηση Pipeline 3
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
LW $t0, 0($t3) | F | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t2, $t0, 0 |  | F | D | - | - | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t1, 4($t3) |  |  | F | - | - | D | X | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t2, $t1 |  |  |  |  |  | F | D | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 0($t3) |  |  |  |  |  |  | F | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t0, $t0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 128($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t3, $t3, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SUBI $t9, $t9, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BNEZ $t9, LOOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t0, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 32: Άσκηση Pipeline 3
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
LW $t0, 0($t3) | F | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t2, $t0, 0 |  | F | D | - | - | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t1, 4($t3) |  |  | F | - | - | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t2, $t1 |  |  |  |  |  | F | D | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 0($t3) |  |  |  |  |  |  | F | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t0, $t0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 128($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t3, $t3, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SUBI $t9, $t9, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BNEZ $t9, LOOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t0, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 33: Άσκηση Pipeline 3
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
LW $t0, 0($t3) | F | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t2, $t0, 0 |  | F | D | - | - | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t1, 4($t3) |  |  | F | - | - | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t2, $t1 |  |  |  |  |  | F | D | - | - | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 0($t3) |  |  |  |  |  |  | F | - | - | D | - | - | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t0, $t0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | - | - | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 128($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | - | - | X | M | W |  |  |  |  | 
ADDI $t3, $t3, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | - | - | D | X | M | W |  |  |  | 
SUBI $t9, $t9, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M | W |  |  | 
BNEZ $t9, LOOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | - | - | X | M | W
LW $t0, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F
Total Cycles = 63*23+24 = 1473

## Slide 34: Άσκηση Pipeline 3
2ο Ζητούμενο : Για το 1ο LOOP (μέχρι και το lw του 2ου LOOP)
Να δείξετε τα διάφορα στάδια του pipeline (διάγραμμα χρονισμού) που περνάνε οι εντολές. Υποθέστε τώρα ότι η αρχιτεκτονική διαθέτει σχήμα προώθησης.
1
2
3
4
5
6
7
IF
ID
EX
MEM
WB
...
...
...
...
...
Κύκλος
Εντολή 1
Εντολή 2
Εντολή 3
...
IF
ID
EX
MEM
WB

## Slide 35: Άσκηση Pipeline 3
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
LW $t0, 0($t3) | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t2, $t0, 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t1, 4($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t2, $t1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t0, $t0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 128($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t3, $t3, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SUBI $t9, $t9, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BNEZ $t9, LOOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t0, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 36: Άσκηση Pipeline 3
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
LW $t0, 0($t3) | F | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t2, $t0, 0 |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t1, 4($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t2, $t1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t0, $t0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 128($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t3, $t3, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SUBI $t9, $t9, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BNEZ $t9, LOOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t0, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 37: Άσκηση Pipeline 3
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
LW $t0, 0($t3) | F | D | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t2, $t0, 0 |  | F | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t1, 4($t3) |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t2, $t1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t0, $t0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 128($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t3, $t3, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SUBI $t9, $t9, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BNEZ $t9, LOOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t0, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 38: Άσκηση Pipeline 3
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
LW $t0, 0($t3) | F | D | X | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t2, $t0, 0 |  | F | D | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t1, 4($t3) |  |  | F | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t2, $t1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t0, $t0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 128($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t3, $t3, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SUBI $t9, $t9, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BNEZ $t9, LOOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t0, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 39: Άσκηση Pipeline 3
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
LW $t0, 0($t3) | F | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t2, $t0, 0 |  | F | D | - | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t1, 4($t3) |  |  | F | - | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t2, $t1 |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t0, $t0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 128($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t3, $t3, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SUBI $t9, $t9, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BNEZ $t9, LOOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t0, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 40: Άσκηση Pipeline 3
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
LW $t0, 0($t3) | F | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t2, $t0, 0 |  | F | D | - | X | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t1, 4($t3) |  |  | F | - | D | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t2, $t1 |  |  |  |  | F | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 0($t3) |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t0, $t0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 128($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t3, $t3, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SUBI $t9, $t9, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BNEZ $t9, LOOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t0, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 41: Άσκηση Pipeline 3
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
LW $t0, 0($t3) | F | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t2, $t0, 0 |  | F | D | - | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t1, 4($t3) |  |  | F | - | D | X | M |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t2, $t1 |  |  |  |  | F | D | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 0($t3) |  |  |  |  |  | F | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t0, $t0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 128($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t3, $t3, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SUBI $t9, $t9, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BNEZ $t9, LOOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t0, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 42: Άσκηση Pipeline 3
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
LW $t0, 0($t3) | F | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t2, $t0, 0 |  | F | D | - | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t1, 4($t3) |  |  | F | - | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t2, $t1 |  |  |  |  | F | D | - | X |  |  |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 0($t3) |  |  |  |  |  | F | - | D |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t0, $t0 |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 128($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t3, $t3, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SUBI $t9, $t9, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BNEZ $t9, LOOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t0, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 43: Άσκηση Pipeline 3
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
LW $t0, 0($t3) | F | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t2, $t0, 0 |  | F | D | - | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t1, 4($t3) |  |  | F | - | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t2, $t1 |  |  |  |  | F | D | - | X | M |  |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 0($t3) |  |  |  |  |  | F | - | D | X |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t0, $t0 |  |  |  |  |  |  |  | F | D |  |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 128($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t3, $t3, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SUBI $t9, $t9, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BNEZ $t9, LOOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t0, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 44: Άσκηση Pipeline 3
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
LW $t0, 0($t3) | F | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t2, $t0, 0 |  | F | D | - | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t1, 4($t3) |  |  | F | - | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t2, $t1 |  |  |  |  | F | D | - | X | M | W |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 0($t3) |  |  |  |  |  | F | - | D | X | M |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t0, $t0 |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 128($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D |  |  |  |  |  | 
ADDI $t3, $t3, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  |  | 
SUBI $t9, $t9, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BNEZ $t9, LOOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t0, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 45: Άσκηση Pipeline 3
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
LW $t0, 0($t3) | F | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t2, $t0, 0 |  | F | D | - | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t1, 4($t3) |  |  | F | - | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t2, $t1 |  |  |  |  | F | D | - | X | M | W |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 0($t3) |  |  |  |  |  | F | - | D | X | M | W |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t0, $t0 |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M |  |  |  |  | 
SW $t2, 128($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X |  |  |  |  | 
ADDI $t3, $t3, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D |  |  |  |  | 
SUBI $t9, $t9, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  |  | 
BNEZ $t9, LOOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t0, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 46: Άσκηση Pipeline 3
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
LW $t0, 0($t3) | F | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t2, $t0, 0 |  | F | D | - | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t1, 4($t3) |  |  | F | - | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t2, $t1 |  |  |  |  | F | D | - | X | M | W |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 0($t3) |  |  |  |  |  | F | - | D | X | M | W |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t0, $t0 |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M | W |  |  |  | 
SW $t2, 128($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M |  |  |  | 
ADDI $t3, $t3, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X |  |  |  | 
SUBI $t9, $t9, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D |  |  |  | 
BNEZ $t9, LOOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  |  | 
LW $t0, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 47: Άσκηση Pipeline 3
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
LW $t0, 0($t3) | F | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t2, $t0, 0 |  | F | D | - | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t1, 4($t3) |  |  | F | - | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t2, $t1 |  |  |  |  | F | D | - | X | M | W |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 0($t3) |  |  |  |  |  | F | - | D | X | M | W |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t0, $t0 |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M | W |  |  |  | 
SW $t2, 128($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M | W |  |  | 
ADDI $t3, $t3, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M |  |  | 
SUBI $t9, $t9, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X |  |  | 
BNEZ $t9, LOOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D |  |  | 
LW $t0, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 48: Άσκηση Pipeline 3
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
LW $t0, 0($t3) | F | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t2, $t0, 0 |  | F | D | - | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t1, 4($t3) |  |  | F | - | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t2, $t1 |  |  |  |  | F | D | - | X | M | W |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 0($t3) |  |  |  |  |  | F | - | D | X | M | W |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t0, $t0 |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M | W |  |  |  | 
SW $t2, 128($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M | W |  |  | 
ADDI $t3, $t3, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M | W |  | 
SUBI $t9, $t9, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M |  | 
BNEZ $t9, LOOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X |  | 
LW $t0, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 49: Άσκηση Pipeline 3
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
LW $t0, 0($t3) | F | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t2, $t0, 0 |  | F | D | - | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t1, 4($t3) |  |  | F | - | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t2, $t1 |  |  |  |  | F | D | - | X | M | W |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 0($t3) |  |  |  |  |  | F | - | D | X | M | W |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t0, $t0 |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M | W |  |  |  | 
SW $t2, 128($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M | W |  |  | 
ADDI $t3, $t3, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M | W |  | 
SUBI $t9, $t9, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M | W | 
BNEZ $t9, LOOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M | 
LW $t0, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 50: Άσκηση Pipeline 3
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
LW $t0, 0($t3) | F | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t2, $t0, 0 |  | F | D | - | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t1, 4($t3) |  |  | F | - | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t2, $t1 |  |  |  |  | F | D | - | X | M | W |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 0($t3) |  |  |  |  |  | F | - | D | X | M | W |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t0, $t0 |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M | W |  |  |  | 
SW $t2, 128($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M | W |  |  | 
ADDI $t3, $t3, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M | W |  | 
SUBI $t9, $t9, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M | W | 
BNEZ $t9, LOOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M | W
LW $t0, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F
Total Cycles = 63*15+16 = 961

## Slide 51: Άσκηση Pipeline 3
3ο Ζητούμενο : Για το 1ο LOOP (μέχρι και το lw του 2ου LOOP)
Προσπαθήστε να πετύχετε καλύτερη απόδοση τροποποιώντας τον κώδικα, χωρίς όμως να αλλάξετε τη σημασιολογία του προγράμματος.
1
2
3
4
5
6
7
IF
ID
EX
MEM
WB
...
...
...
...
...
Κύκλος
Εντολή 1
Εντολή 2
Εντολή 3
...
IF
ID
EX
MEM
WB

## Slide 52: Άσκηση Pipeline 3
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
LW $t0, 0($t3) | F | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t2, $t0, 0 |  | F | D | - | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t1, 4($t3) |  |  | F | - | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t2, $t1 |  |  |  |  | F | D | - | X | M | W |  |  |  |  |  | 
SW $t2, 0($t3) |  |  |  |  |  | F | - | D | X | M | W |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t0, $t0 |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M | W |  |  |  | 
SW $t2, 128($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M | W |  |  | 
ADDI $t3, $t3, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M | W |  | 
SUBI $t9, $t9, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M | W | 
BNEZ $t9, LOOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M | W
LW $t0, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F
Total Cycles = 63*15+16 = 961
Θέλουμε να τα αποφύγουμε!
Μπορούν να μετακινηθούν
εδώ
κι εδώ

## Slide 53: Άσκηση Pipeline 3
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
LW $t0, 0($t3) | F | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t3, $t3, 8 |  | F | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ADDI $t2, $t0, 0 |  |  | F | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 
LW $t1, -4($t3) |  |  |  | F | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  | 
SUBI $t9, $t9, 4 |  |  |  |  | F | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t2, $t1 |  |  |  |  |  | F | D | X | M | W |  |  |  |  |  | 
SW $t2, -8($t3) |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M | W |  |  |  |  | 
ADD $t2, $t0, $t0 |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M | W |  |  |  | 
SW $t2, 120($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M | W |  |  | 
BNEZ $t9, LOOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M | W |  | 
LW $t0, 0($t3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X
Total Cycles = 63*13+14 = 833

## Slide 54: Άσκηση Pipeline 4 (2010-2011)
Loop: lw $1, 0($2)
addi $1, $1, 1
sw $1, 0($2)
addi $2, $2, 4
sub $4, $3, $2
bne $4, $0, Loop
Exit:
Δεδομένα
Έχουμε ένα loop...

## Slide 55: Άσκηση Pipeline 4 (2010-2011)
Loop: lw $1, 0($2)
addi $1, $1, 1
sw $1, 0($2)
addi $2, $2, 4
sub $4, $3, $2
bne $4, $0, Loop
Exit:
Δεδομένα
Έχουμε ένα loop...
$3 = $2 +320
Δεν υπάρχει cache miss
Cache hit σε 1cc
branches γίνονται resolve στο MEM stage
και αυτή την αρχική κατάσταση στους
καταχωρητές

## Slide 56
Ο βρόχος θα εκτελεστεί για 320 / 4 = 80 επαναλήψεις.
Loop: lw $1, 0($2)
addi $1, $1, 1
sw $1, 0($2)
addi $2, $2, 4
sub $4, $3, $2
bne $4, $0, Loop
Exit:
$3 = $2 + 320
$4 = 316, 312, 308, ..., 0
Άσκηση Pipeline 4 – Απάντηση

## Slide 57
Ζητούμενο Α : Για το 1ο LOOP (μέχρι και το lw του 2ου LOOP)
Να δείξετε τα διάφορα στάδια του pipeline (Διάγραμμα χρονισμού) που
περνάνε οι εντολές. Υποθέστε ότι η αρχιτεκτονική δε διαθέτει σχήμα
προώθησης.
1
2
3
4
5
6
7
IF
ID
EX
MEM
WB
...
...
...
...
...
Κύκλος
Εντολή 1
Εντολή 2
Εντολή 3
...
IF
ID
EX
MEM
WB
Άσκηση Pipeline 4

## Slide 58
Άσκηση Pipeline 4 – Ζητούμενο Α
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
lw $1,0($2) | IF | ID | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi $1,$1,1 |  | IF | ID | - | - | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
sw $1,0($2) |  |  | IF | - | - | ID | - | - | Χ | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi $2,$2,4 |  |  |  |  |  | IF | - | - | ID | Χ | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
sub $4,$3,$2 |  |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | - | - | Χ | M | W |  |  |  |  |  |  | 
bne $4,$0,Loop |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IF | - | - | ID | - | - | Χ | M | W |  |  |  | 
lw $1,0($2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | Χ | M | W
Total Cycles = 79*17+18 = 1361

## Slide 59
Ζητούμενο B : Για το 1ο LOOP (μέχρι και το lw του 2ου LOOP)
Να δείξετε τα διάφορα στάδια του pipeline (Διάγραμμα χρονισμού) που
περνάνε οι εντολές. Υποθέστε ότι η αρχιτεκτονική διαθέτει τώρα σχήμα
προώθησης.
1
2
3
4
5
6
7
IF
ID
EX
MEM
WB
...
...
...
...
...
Κύκλος
Εντολή 1
Εντολή 2
Εντολή 3
...
IF
ID
EX
MEM
WB
Άσκηση Pipeline 4

## Slide 60
Άσκηση Pipeline 4 – Ζητούμενο B
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
lw $1,0($2) | IF | ID | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi $1,$1,1 |  | IF | ID | - | Χ | M | W |  |  |  |  |  |  |  | 
sw $1,0($2) |  |  | IF | - | ID | X | M | W |  |  |  |  |  |  | 
addi $2,$2,4 |  |  |  |  | IF | ID | X | M | W |  |  |  |  |  | 
sub $4,$3,$2 |  |  |  |  |  | IF | ID | X | M | W |  |  |  |  | 
bne $4,$0,Loop |  |  |  |  |  |  | IF | ID | X | M | W |  |  |  | 
lw $1,0($2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | X | M | W
Total Cycles = 79*10+11 = 801

## Slide 61
Ζητούμενο Γ : Για το 1ο LOOP (μέχρι και το lw του 2ου LOOP)
Προσπαθήστε να πετύχετε καλύτερη απόδοση τροποποιώντας τον
κώδικα, χωρίς όμως να αλλάξετε τη σημασιολογία του προγράμματος!
1
2
3
4
5
6
7
IF
ID
EX
MEM
WB
...
...
...
...
...
Κύκλος
Εντολή 1
Εντολή 2
Εντολή 3
...
IF
ID
EX
MEM
WB
Άσκηση Pipeline 4

## Slide 62
Άσκηση Pipeline 4 – Ζητούμενο B
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
lw $1,0($2) | IF | ID | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi $1,$1,1 |  | IF | ID | - | Χ | M | W |  |  |  |  |  |  |  | 
sw $1,0($2) |  |  | IF | - | ID | X | M | W |  |  |  |  |  |  | 
addi $2,$2,4 |  |  |  |  | IF | ID | X | M | W |  |  |  |  |  | 
sub $4,$3,$2 |  |  |  |  |  | IF | ID | X | M | W |  |  |  |  | 
bne $4,$0,Loop |  |  |  |  |  |  | IF | ID | X | M | W |  |  |  | 
lw $1,0($2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | X | M | W

## Slide 63
Άσκηση Pipeline 4 – Ζητούμενο Γ
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
lw $1,0($2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi $2,$2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi $1,$1, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
sw $1,-4($2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
sub $4,$3,$2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bne $4,$0,Loop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
lw $1,0($2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 64
Άσκηση Pipeline 4 – Ζητούμενο Γ
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
lw $1,0($2) | IF | ID | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi $2,$2,4 |  | IF | ID | Χ | M | W |  |  |  |  |  |  |  | 
addi $1,$1, 1 |  |  | IF | ID | X | M | W |  |  |  |  |  |  | 
sw $1,-4($2) |  |  |  | IF | ID | X | M | W |  |  |  |  |  | 
sub $4,$3,$2 |  |  |  |  | IF | ID | X | M | W |  |  |  |  | 
bne $4,$0,Loop |  |  |  |  |  | IF | ID | X | M | W |  |  |  | 
lw $1,0($2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | X | M | W
Total Cycles = 79*9+10 = 721

## Slide 65: Άσκηση Pipeline 5 (2011-2012)
Loop: lw $1, 0($2)
addi $1, $1, 1
lw $5, 4($2)
add $1, $1, $5
sw $1, 0($2)
addi $2, $2, 4
sub $4, $3, $2
bne $4, $0, Loop
Exit:
Δεδομένα
Έχουμε ένα loop...

## Slide 66: Άσκηση Pipeline 5 (2011-2012)
Δεδομένα
Έχουμε ένα loop...
$3 = $2 +220
Δεν υπάρχει cache miss
Cache hit σε 1cc
branches γίνονται resolve στο MEM stage
και αυτή την αρχική κατάσταση στους
καταχωρητές
Loop: lw $1, 0($2)
addi $1, $1, 1
lw $5, 4($2)
add $1, $1, $5
sw $1, 0($2)
addi $2, $2, 4
sub $4, $3, $2
bne $4, $0, Loop
Exit:

## Slide 67
Ο βρόχος θα εκτελεστεί για 220 / 4 = 55 επαναλήψεις.
$3 = $2 + 220
$4 = 216, 212, 208, ..., 0
Άσκηση Pipeline 5 – Απάντηση
Loop: lw $1, 0($2)
addi $1, $1, 1
lw $5, 4($2)
add $1, $1, $5
sw $1, 0($2)
addi $2, $2, 4
sub $4, $3, $2
bne $4, $0, Loop
Exit:

## Slide 68
Ζητούμενο Α : Για το 1ο LOOP (μέχρι και το lw του 2ου LOOP)
Να δείξετε τα διάφορα στάδια του pipeline (Διάγραμμα χρονισμού) που
περνάνε οι εντολές. Υποθέστε ότι η αρχιτεκτονική δε διαθέτει σχήμα
προώθησης.
1
2
3
4
5
6
7
IF
ID
EX
MEM
WB
...
...
...
...
...
Κύκλος
Εντολή 1
Εντολή 2
Εντολή 3
...
IF
ID
EX
MEM
WB
Άσκηση Pipeline 5

## Slide 69
Άσκηση Pipeline 5 – Ζητούμενο Α
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
lw $1,0($2) | F | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi $1,$1,1 |  | F | D | - | - | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
lw $5,4($2) |  |  | F | - | - | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add $1,$1,$5 |  |  |  |  |  | F | D | - | - | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
sw $1,0($2) |  |  |  |  |  |  | F | - | - | D | - | - | X | M | W |  |  |  |  |  |  | 
addi $2,$2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | - | - | D | X | M | W |  |  |  |  |  | 
sub $4,$3,$2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | - | - | X | M | W |  |  | 
bne $4,$0,Loop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | - | - | D | - | - | X | M | W
lw $1,0($2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F
Total Cycles = 54*21+22 = 1156

## Slide 70
Ζητούμενο B : Για το 1ο LOOP (μέχρι και το lw του 2ου LOOP)
Να δείξετε τα διάφορα στάδια του pipeline (Διάγραμμα χρονισμού) που
περνάνε οι εντολές. Υποθέστε ότι η αρχιτεκτονική διαθέτει τώρα σχήμα
προώθησης.
1
2
3
4
5
6
7
IF
ID
EX
MEM
WB
...
...
...
...
...
Κύκλος
Εντολή 1
Εντολή 2
Εντολή 3
...
IF
ID
EX
MEM
WB
Άσκηση Pipeline 5

## Slide 71
Άσκηση Pipeline 5 – Ζητούμενο B
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
lw $1,0($2) | F | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi $1,$1,1 |  | F | D | - | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
lw $5,4($2) |  |  | F | - | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add $1,$1,$5 |  |  |  |  | F | D | - | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  | 
sw $1,0($2) |  |  |  |  |  | F | - | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  | 
addi $2,$2,4 |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M | W |  |  |  |  |  | 
sub $4,$3,$2 |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M | W |  |  |  |  | 
bne $4,$0,Loop |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M | W |  |  |  | 
lw $1,0($2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M | W
Total Cycles = 54*13+14 = 716

## Slide 72
Ζητούμενο Γ : Για το 1ο LOOP (μέχρι και το lw του 2ου LOOP)
Προσπαθήστε να πετύχετε καλύτερη απόδοση τροποποιώντας τον
κώδικα, χωρίς όμως να αλλάξετε τη σημασιολογία του προγράμματος!
1
2
3
4
5
6
7
IF
ID
EX
MEM
WB
...
...
...
...
...
Κύκλος
Εντολή 1
Εντολή 2
Εντολή 3
...
IF
ID
EX
MEM
WB
Άσκηση Pipeline 5

## Slide 73
Άσκηση Pipeline 5 – Ζητούμενο B
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
lw $1,0($2) | F | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi $1,$1,1 |  | F | D | - | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
lw $5,4($2) |  |  | F | - | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add $1,$1,$5 |  |  |  |  | F | D | - | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  | 
sw $1,0($2) |  |  |  |  |  | F | - | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  | 
addi $2,$2,4 |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M | W |  |  |  |  |  | 
sub $4,$3,$2 |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M | W |  |  |  |  | 
bne $4,$0,Loop |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M | W |  |  |  | 
lw $1,0($2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M | W

## Slide 74
Άσκηση Pipeline 5 – Ζητούμενο Γ
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
lw $1,0($2) | F | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
lw $5,4($2) |  | F | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi $1,$1,1 |  |  | F | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
add $1,$1,$5 |  |  |  | F | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
sw $1,0($2) |  |  |  |  | F | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 
addi $2,$2,4 |  |  |  |  |  | F | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  |  | 
sub $4,$3,$2 |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M | W |  |  |  |  |  |  | 
bne $4,$0,Loop |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M | W |  |  |  |  |  | 
lw $1,0($2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F | D | X | M | W |  | 
Total Cycles = 54*11+12 = 606

## Slide 75: Απόδοση – Άσκηση 6

## Slide 76
Απόδοση – Άσκηση 6

## Slide 77: Απόδοση – Άσκηση 6

## Slide 78: Απόδοση – Άσκηση 6